## Slide 1: Narzędzia pomiarowe
Prezentacja znajduje się w Archiwum Internetowego Serwisu Oświatowego AWANS.NET

## Slide 2
Narzędzia pomiarowe
Wzorce miar
Sprawdziany
Przyrządy pomiarowe
Kreskowe i inkrementalne
Końcowe
Końcowo - kreskowe
Falowe
Wymiaru
Kształtu
Elementów złożonych
Suwmiarkowe
Mikrometryczne
Mikroskopy i projektory
Maszyny pomiarowe
Czujniki pomiarowe
Do pomiaru kątów
Interferometry
Do pomiaru chropowatości i falistości
Długościomierze
Wysokościomierze
Współrzędnościowe
Do odchyłek kształtu i położenia
Do pomiaru kół zębatych

## Slide 3
Budowa suwmiarki
Szczęka ruchoma
Noniusz
Podziałka
Powierzchnie pomiarowe do pomiaru głębokości
Głębokościomierz
Prowadnica
Suwak
Szczęka stała
Powierzchnie pomiarowe w kształcie ostrza do pomiarów wewnętrznych

## Slide 4: Podstawowe informacje o suwmiarkach
W zależności od wyposażenia odczyt wyniku pomiaru na suwmiarce może być za pomocą:
  noniusza;
  czujnika (o działce elementarnej 0,02 mm);
  wyświetlacza cyfrowego z rozdzielczością 0,01mm.
Noniusz jest elementem zwiększającym dokładność odczytu. Standardowe suwmiarki (i przyrządy suwmiarkowe, głębokościomierze i wysokościomierze) mają noniusze o dokładności: 0,1; 0,05 oraz 0,02 mm. Dokładność noniusza jest to różnica dwóch wartości: działki elementarnej podziałki głównej pomnożonej przez moduł i działki elementarnej noniusza. Działka elementarna jest to najmniejsza odległość między dwoma sąsiednimi kreskami podziałki. Moduł jest liczbą całkowitą: 0, 1 lub 2, charakterystyczną dla danego noniusza, wyrażającą zwielokrotnienie długości odniesienia podziałki głównej. Suwmiarki o module M = 1 mają standardowe długości odniesienia podziałki głównej: 10, 20 oraz 50 mm. Długościom odniesienia przyporządkowano długości noniuszy: 9, 19, oraz 49 mm.

## Slide 5: Podstawowe rodzaje noniuszy
Noniusz 0,1 mm,
o długości podziałki 9 mm
1 mm
9 mm

## Slide 6: Noniusz 0,01 mm, o długości podziałki 19 mm
1 mm
19 mm

## Slide 7: - Noniusz 0,05 mm o module M = 1 i długości podziałki 19 mm
1 mm
19 mm

## Slide 8: - Noniusz 0,05 mm o module M = 2 i długości podziałki 39 mm
1 mm
39 mm

## Slide 9: Suwmiarka noniuszowa
zakres pomiarowy 0 - 150 mm
wartość noniusza 0,05 mm na 39 mm
śruba ustalająca u góry

## Slide 10: Suwmiarka z precyzyjnym ustawieniem
- prowadnica i suwak z hartowanej, nierdzewnej stali
- dokładność 0,02 mm
- podziałka i noniusz matowo chromowane
- powierzchnie pomiarowe docierane

## Slide 11: Suwmiarka czujnikowa
wszystkie elementy ze stali nierdzewnej
prowadnica pokryta tytanem
jeden obrót wskazówki – 1 mm

## Slide 12: Suwmiarka elektroniczna
ON/OFF wł./wył.
ORIGIN wstępnie ustalona wartość początkowa zakresu pomiarowego ZERO wskazanie „0.000"
INCH / MM cal / mm
ZERO / ABS = wskazanie „0.000" dla pomiaru porównawczego / powrót wskazania na aktualną pozycję pomiarową w odniesieniu do wstępnie ustalonej wartości początkowej zakresu pomiarowego (tryb normalny).
OFFSET przywoływanie jakiejś na stałe wprowadzonej wartości, np. przy pomiarach wewnętrznych.
PRESET Wstępne ustawienie wartości początkowej lub dowolnej wartości dla pomiaru porównawczego.

## Slide 13: Suwmiarka elektroniczna
- dokładność 0,01 mm
- powierzchnie pomiarowe utwardzone,
- docierane, zewnętrzne i wewnętrzne szczęki pomiarowe zaostrzone do pomiarów małych rowków i otworów

## Slide 14: Suwmiarki specjalne - Suwmiarka do pomiaru materiałów wrażliwych
- dokładność 0,01mm
- suwmiarka ze stałym naciskiem pomiarowym, z rolką napędową

## Slide 15: - Suwmiarka do pomiarów tolerancji
- dokładność 0,01 mm
- z głębokościomierzem
- do kontroli seryjnych

## Slide 16: - Suwmiarka do pomiaru rowków i podcięć na wałkach
- dokładność 0,01 mm
- powierzchnie pomiarowe wykonane z węglika spiekanego

## Slide 17: - Suwmiarka do pomiaru rozstawu otworów
- dokładność 0,01 mm
- suwmiarka z przesuwną szczęką
- nierdzewne powierzchnie pomiarowe

## Slide 18: - Suwmiarka z ostrzami pomiarowymi do wymiarów zewnętrznych
- dokładność 0,01 mm
- nierdzewne i utwardzone powierzchnie pomiarowe
- wbudowana podziałka bezwzględna

## Slide 19: - Suwmiarka z ostrzami pomiarowymi do wymiarów wewnętrznych
- dokładność 0,01 mm
- jednorazowe ustawienie pozycji zerowej
pozostaje bezwzględnym punktem
zerowym, aż do wymiany baterii

## Slide 20: - Suwmiarka do pomiaru grubości ścianek
- utwardzone i docierane powierzchnie pomiarowe
- ochrona suwaka przed zanieczyszczeniem
- duży wyświetlacz cyfrowy
- dokładność 0,01 mm

## Slide 21: - Suwmiarka warsztatowa
- dokładność 0,01 mm
- ceramiczne powierzchnie pomiarowe
- pomiar wewnętrzny – 20 mm
- wymienne szczęki pomiarowe

## Slide 22: - Suwmiarka do pomiarów wewnętrznych
- długie i wąskie szczęki pomiarowe
- dokładność 0,01 mm
- duży cyfrowy wyświetlacz

## Slide 23: Wysokościomierz suwmiarkowy
Prowadnica z podziałką główną
Podstawa
Ramię przesuwne
Suwak z podziałką noniusza
Śruby zaciskowe
Suwak dodatkowy
Nakrętka śruby nastawczej
Końcówka pomiarowa

## Slide 24: Wysokościomierz tradycyjny
- dokładność 0,02mm
- igła do trasowania wygięta, z nakładką z węglików spiekanych
- prowadnica hartowana i szlifowana
- matowo chromowana podziałka i noniusz

## Slide 25: Wysokościomierz elektroniczny
- wysokościomierz i przyrząd do trasowania z dwoma licznikami
- najważniejsze elementy hartowane
- igła traserska z węglika spiekanego

## Slide 26: Wysokościomierz elektroniczny
- zakres pomiarowy od 0 – 972 mm
- dokładność: 0,0001; 0,001; 0,01; 0,1 mm
- pneumatyczny mechanizm posuwu
- wbudowany akumulator i kompresor
- możliwość ustalania dla różnych typów końcówek

## Slide 27
Wysokościomierz LH-600 B "
podstawowe dane techniczne:
• Pneumatyczny mechanizm posuwu.
• Automatyczny przebieg wcześniej wprowadzonych programów częściowych.
• Bezpośredni meldunek zwrotny przy każdym pomiarze GO/NG.
Wyjście danych DIGIMATIC do czujników cyfrowych np. do prostopadłości.
Funkcje do pomiarów/oceny dla 1D- i 2D
• Pomiar wysokości (górna/ dolna powierzchnia)
• Średnica (otwór/ wałek)
• Pomiar wewnętrznych odcinków lub grubości
• Pomiar maksymalnej i minimalnej wysokości
• Ustalanie kąta
• Obliczenie odległości
• Obliczenie elementu 2D:
• Obliczenie kąta (element/element)
• Obliczenie kąta (element/oś X)
• 2D-obliczenie odległość (element/element)
• 2D-obliczenie odległość (element/punkt referencyjny)
• Obliczenie koła podziałowego
• 2D-ustawienie układu współrzędnych
• Baza biegunowego układu współrzędnych
• Uchwycenie prostopadłości, prostoliniowości, nachylenia i płaszczyzny
•Obliczenia arytmetyczne
•Wyjście danych DIGIMATIC

## Slide 28: Głębokościomierz suwmiarkowy
- do pomiaru głębokości otworów, podcięć i osadzeń
- powierzchnie pomiarowe i prowadnice hartowane i docierane
- wykonanie nierdzewne

## Slide 29: Głębokościomierz czujnikowy
- powierzchnie pomiarowe i prowadnice hartowane i docierane
- do pomiaru głębokości otworów, podcięć i osadzeń
- wykonanie nierdzewne

## Slide 30: Głębokościomierz elektroniczny
- dokładność 0,01 mm
- nierdzewne, całkowicie utwardzone powierzchnie pomiarowe
- ochrona suwaka przed zanieczyszczeniem

## Slide 31: Mikrometryczne przyrządy pomiarowe

## Slide 32: Mikrometr
Komplet mikrometrów
0 do 25 mm,
25 do 50 mm,
50 do 75 mm,
75 do 100 mm
Dane techniczne:
Wartość działki el.: 0,01 mm.
Podziałki: bęben i tuleja matowo chromowane.
Powierzchnie pom.: z węglików spiekanych, szlifowane, ocierane.
Kabłąk: odkuwka stalowa, chromowany matowo.
Nacisk pomiarowy: 5-10 N.

## Slide 33: Mikrometry
Mikrometry zewnętrzne z licznikiem.
Dane techniczne:
Wartość dziatki elem.: 0,01 mm.
Rozdzielczość licznik: 0,01 mm.
Powierzchnie pom.: z węglików spiekanych, szlifowane, docierane.
Nacisk pomiarowy: 5-15 N.
Mikrometr zewnętrzny w wykonaniu specjalnym.
Z końcówkami pomiarowymi pryzmatycznymi.
Do pomiarów narzędzi o trzech ostrzach, np. wierteł, frezów, rozwiertaków.

## Slide 34: Mikrometry
Mikrometr zewnętrzny w wykonaniu specjalnym.
Do pomiarów kół zębatych.
Mikrometr zewnętrzny w wykonaniu specjalnym.
Stosowany w kontroli seryjnej.

## Slide 35: Mikrometry elektroniczne
Dane techniczne:
Rozdzielczość: 0,001 mm.
Podziałki: bęben i tuleja matowo chromowane.
Powierzchnie pom.: z węglików spiekanych, szlifowane, docierane. Nacisk pom.: 5-10 N.
Mikrometry z regulowana siłą docisku.
Regulacja siły docisku pozwala na pomiar przedmiotów wykonanych z materiałów miękkich, takich jak guma, tektura, tworzywa sztuczne itp.
Dane techniczne:
Rozdzielczość: 0,001 mm. Płaskość: < 1m. Równoległość: < 3 m.

## Slide 36: Kątownik nastawny
- ramię 300 mm
- hartowany kątownik centrujący
- szyna ze stali nierdzewnej
- głowica kątownika hartowana, z poziomicą
- odczyt z tyłu i z przodu podziałki
Znacznik traserski
Głowica kątownika
Kątomierz
Kątownik centrujący

## Slide 37: Uniwersalny kątomierz
- zakres pomiarowy: -360° do +360º
- ramię pomiarowe można przesuwać i blokować na całej długości
- ramię długości 150 mm

## Slide 38: Czujniki pomiarowe
Czujniki mechaniczne
W przypadku czujników zębatych z obrotową podziałką, punkt zerowy można ustawić dokładnie na początku rozpiętości wyników pomiaru. Dokładność odczytu 0,001 mm.
Czujniki dźwigniowo-zębate
Czujniki dźwigniowo zębate w różnych wykonaniach do przeprowadzania pomiarów porównawczych.
Umożliwia on pomiar w obu kierunkach, obrotowy pierścień zewnętrzny służy do zerowania.

## Slide 39: Czujniki pomiarowe
Czujnik elektroniczny z wbudowaną podziałką bezwzględną, z wyjściem danych
Jednorazowe ustawienie pozycji początkowej pozostaje bezwzględnym punktem zerowym, aż do następnej wymiany baterii.
Precyzja pomiaru również przy najwyższej prędkości przesuwu.
Wielofunkcyjny czujnik z zintegrowaną formułą obliczeniową do różnorodnych zastosowań
Dokładność pomiaru promienia za pomocą poprzeczki zależy od wielkości promienia i błędu kształtu detalu.

## Slide 40: Współrzędnościowe maszyny pomiarowe
Współrzędnościowa maszyna pomiarowa o nowoczesnej filozofii obsługi umożliwia kontrolowanie przedmiotów obrabianych bezpośrednio w produkcji. Wszystkie pomiary są wykonywane metodą skaningu, tzn. przez ciągłe obwodzenie profilu geometrycznego kształtu części końcówką pomiarową.

## Slide 41: Prezentacja graficzna przedmiotu zmierzonego

## Slide 42: Wyniki pomiaru podawane na monitorze

## Slide 43: Płytka wzorcowa ze stali
- wykonana z wysokogatunkowej stali stopowej
- twardość 800 HV
- do sprawdzania płytek wzorcowych przyporządkowanych do ustawiania urządzeń i maszyn pomiarowych z dużą dokładnością

## Slide 44: Ceramiczne płytki wzorcowe
- klasa 0 – do sprawdzania płytek wzorcowych
- klasa 1 – do sprawdzania wzorców kontrolnych, do ustawiania długościomierzy

## Slide 45: Precyzyjne wałeczki pomiarowe
- dokładnie szlifowane
- twardość 60 – 62 HRC
- ze stali stopowej narzędziowej, hartowane
- zestaw składa się z 273 sztuk
- chropowatość:
< 0,1 μm Ra

## Slide 46: Płytki interferencyjne płasko-równoległe
- do sprawdzania odchyłek równoległości i płaskości powierzchni pomiarowych mikrometrów
- płaskość: 0,1 μm
- równoległość: 0,2 μm
- średnica: 30 mm

## Slide 47: Pierścień wzorcowy
- wykonanie stalowe i ceramiczne
- powierzchnie docierane
- wymiary rzeczywiste średnic cechowane są na pierścieniach wzorcowych

## Slide 48: Liniały krawędziowe
- kąt ostrza liniału 60°
- krawędź pomiarowa szlifowana, hartowana i docierana
- z nakładkami izolacyjnymi

## Slide 49: Kątownik pomiarowy 90°
- wykonany z czarnego, twardego kamienia naturalnego, dwustronny
- długość ramion: 300x200 mm
- szerokość: 50 mm
- prostopadłość: 0,002 mm
- masa: 6,5 kg

## Slide 50: Kątownik stalowy 90°
- klasa dokładności 00
- krawędzie i powierzchnie pomiarowe hartowane i docierane
- długość ramion:
100x70 mm

## Slide 51: Wzorce równoległości
- możliwość bardzo dokładnego ustawienia w dowolnym wymiarze w ramach zakresu przestawiania
- zakres przestawiania: 33,3 – 44,4 mm
- długość: 110 mm

## Slide 52: Szczelinomierz
- zakres pomiarowy:
0,05 – 1,00 mm
- zestaw składa się z 11, 14 lub 20 płytek
- wykonane ze stali nierdzewnej, hartowane

## Slide 53: Poziomica
- do ustawiania i sprawdzania płaskich i cylindrycznych powierzchni precyzyjnych maszyn
- płaskie i pryzmatyczne powierzchnie
- wartość działki elementarnej: 0,1 mm

## Slide 54: Poziomica ramowa
- wymiary: 200x200x44 mm
- do ustawiania poziomych i pionowych powierzchni maszyn precyzyjnych
- podziałka wzdłużna i poprzeczna
- dwie powierzchnie pryzmatyczne i dwie płaskie, precyzyjnie szlifowane

## Slide 55
Poziomica cyfrowa
- urządzenie do pomiaru płaskości, prostopadłości i odchylenia kątowego
- precyzyjne powierzchni przyłożenia w aluminiowej obudowie
- masa: 350 g